# Βρείτε θέσεις και σχεδιάστε…

Ένα σώμα μάζας 2kg είναι δεμένο στο κάτω άκρο ιδανικού ελατηρίου, σταθεράς k=200N/m και συγκρατείται στην θέση (0), με το ελατήριο στο φυσικό μήκος του. Σε μια στιγμή t0=0, αφήνουμε το σώμα ελεύθερο με αποτέλεσμα να εκτελέσει ΑΑΤ.

i)    Γύρω από ποια θέση θα πραγματοποιηθεί η ταλάντωση αυτή; Να σχεδιάστε ένα σχήμα, στο οποίο να φαίνονται η θέση (0) και η θέση ισορροπίας. 	
Να βρείτε και να σημειώσετε στο σχήμα:

α) την αρχική απομάκρυνση και

β) την αρχική δύναμη επαναφοράς

θεωρώντας την προς τα πάνω κατεύθυνση ως θετική.

ii) Το σώμα, αφού διανύσει διάστημα s1=16cm, την στιγμή t1, περνά από μια θέση (1). Αφού σχεδιάστε ένα δεύτερο σχήμα στο οποίο να εμφανίζονται η θέση ισορροπίας, η αρχική θέση και η θέση (1), να βρείτε ξανά απομάκρυνση και δύναμη επαναφοράς, για την θέση αυτή.

iii) Την στιγμή t2=π/6 s το σώμα περνά από μια άλλη θέση (2). Ποιες θα είναι τώρα οι απαντήσεις σας στο προηγούμενο ερώτημα;

Δίνεται g=10m/s2.

Απάντηση:

Στο σχήμα έχουν σχεδιαστεί οι θέσεις ισορροπίας και η θέση (1), μόλις το σώμα αφεθεί να κινηθεί. Στη θέση ισορροπίας έχουμε:

ΣF=0 → Fελ=w →

Το σώμα δηλαδή θα ταλαντωθεί γύρω από την θέση ισορροπίας, στην οποία το ελατήριο έχει επιμήκυνση κατά 0,1m, ενώ η θέση (0), από την οποία ξεκινά την ταλάντωσή του, θα είναι η ακραία θέση ταλάντωσης με αποτέλεσμα το πλάτος να είναι ίσο επίσης με 0,1m. Αλλά τότε:

α)  Η αρχική του απομάκρυνση x0 είναι το διάνυσμα που έχει σημειωθεί στο σχήμα με τιμή x0==0,1m ενώ

β) Η αρχική δύναμη επαναφορά, είναι ίση με το βάρος (η μοναδική δύναμη που δέχεται το σώμα) με τιμή:

Όπου το πρόσημο (-) μας «θυμίζει» ότι έχει φορά προς τα κάτω, προς την θέση ισορροπίας!

Στο παρακάτω σχήμα έχουν σημειωθεί το διάστημα s1 καθώς και η νέα απομάκρυνση x1, όπου:

όμως με βάση το σχήμα, η απομάκρυνση x1 έχει φορά προς τα κάτω, συνεπώς έχει τιμή (αλγεβρική τιμή):

x1=-0,06m

Όσον αφορά την δύναμη επαναφοράς ΣF2, αυτή κατευθύνεται προς την θέση ισορροπίας με τιμή  (αλγεβρική τιμή):

Η εξίσωση της απομάκρυνσης του σώματος από την θέση ισορροπίας είναι της μορφής x=Αημ(ωt+φ0) όπου τη στιγμή t=0, x0=+Α, οπότε με αντικατάσταση:

Α=Αημ(ω∙0+φ0) → ημφ0=1 →

Ενώ:

Οπότε τη στιγμή t2=π/6 το σώμα περνά από την θέση (2) με απομάκρυνση:

Άρα η θέση (2) είναι πάνω από την θέση ισορροπίας, όπως στο διπλανό σχήμα, στο οποίο έχουν επίσης σημειωθεί η απομάκρυνση και η δύναμη επαναφοράς, η οποία κατευθύνεται ξανά προς την θέση ισορροπίας.

Με βάση τα παραπάνω, για τις τιμές απομάκρυνσης και δύναμης επαναφοράς έχουμε:

x2=0,05m

και

dmargaris@gmail.com