## Slide 1
ΑΝΩΤΑΤΗ ΣΧΟΛΗ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΗΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ
Καθηγητής Σιδερής Ευστάθιος
ΜΑΘΗΜΑ | ΤΜΗΜΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ
ΦΥΣΙΚΗ | Μηχανολόγων Μηχανικών
 | Ηλεκτρονικών Μηχανικών

## Slide 2
ΑΚΟΥΣΤΙΚΗ - ΗΧΟΔΟΣΙΜΕΤΡΙΑ
Αντικειμενικά και Υποκειμενικά Χαρακτηριστικά του Ήχου
Κλίμακα decibel (dB)
Ηχοδοσιμετρία
Ισοδύναμη Ηχοστάθμη Leq Πολλών Ηχητικών Πηγών

## Slide 3
Αντικειμενικά και Υποκειμενικά
Χαρακτηριστικά του Ήχου
Αντικειμενικά Χαρακτηριστικά | Υποκειμενικά Χαρακτηριστικά
Ένταση Ι του Ήχου (W/m2) Ηχοαστάθμη ήχου (dB) Μέγιστη ηχοστάθμη θορύβου σε εργασιακό περιβάλλον για 8ωρη εργασία: Lmax,8h=87 dB | Ακουστότητα Ήχου A (phon) Σε τι ένταση αντιλαμβάνεται ένα ήχο το αυτί του ανθρώπου (0 < A < 100 phon)
Συχνότητα f του ήχου (Hz) (Υπόηχοι – Ακουστικοί ήχοι – Υπέρηχοι) | Ύψος του Ήχου Υψίφωνος (υψηλές συχνότητες) Βαρύτονος (χαμηλέ συχνότητες) Μεσόφωνος (μεσαίες συχνότητες) (20 Hz < f < 20000 Hz)
 | Χροιά Ήχου (Σύνθετος ήχος διαφορετικών συχνοτήτων – Αναγνώριση ηχητικής πηγής)

## Slide 4
ΚΛΙΜΑΚΑ deciBel (dB)
Κλίμακα deciBel
H στάθμη ή το επίπεδο έντασης ενός ηχητικού κύματος (ηχοστάθμη) ορίζεται με τη σχέση:
Ι 0= 10-12 W/m2 έως Imax=100 W/m2 = 1 W/m2
Περιοχή Εντάσεων Ήχου που μπορεί να αντιληφθεί το αυτί μας χωρίς κίνδυνο:
Κατώφλι Ακουστότητας
Threshold of Hearing
(TOH)
δp 0,3x10-9 atm
D 10-11 m
I > Imax : Προκαλεί πόνο στο αυτί και μόνιμη κώφωση
Όρια Ακουστότητας Ήχων:
0 dB  L  120 dB

## Slide 5
Στάθμη Ηχητικής Πίεσης – SPL (dB)
120
100
80
60
40
20
0
10
100
1000
10000
Ισοακουστικές Καμπύλες κατά ISO 226:2003
f (Hz)
Μονάδα Ακουστότητας: 1 phon
phon =
Ηχοστάθμη του ήχου σε dB στη συχνότητα f = 1000 Hz
Ήχος ηχοστάθμης L = 90 db
συχνότητας f = 30 Hz
Και
Ήχος ηχοστάθμης L = 50 db
συχνότητας f = 200 Hz
40 phon
Δυο ήχοι ίδιας ηχοστάθμης σε dB και διαφορετικής συχνότητα έχουν διαφορετική ακουστότητα σε phon, π.χ.
Δυο ήχοι διαφορετικής ηχοστάθμης σε dB και διαφορετικής συχνότητα μπορούν να έχουν την ίδια ακουστότητα σε phon, π.χ.
0 phon
Ήχος ηχοστάθμης L = 50 db
συχνότητας f = 40 Hz
Και
Ήχος ηχοστάθμης L = 50 db
συχνότητας f = 200 Hz
40 phon

## Slide 6
Ηχοδοσιμετρία
Μέγιστη ασφαλής ηχοστάθμη θορύβου σε εργασιακό περιβάλλον για 8ωρη εργασία: Lmax,8h= 87 dB
Ο παράγοντας που επηρεάζει το ακουστικό σύστημα του ανθρώπου είναι η ηχητική ενέργεια που συσσωρεύεται σε αυτό
Η ηχητική ενέργεια που συσσωρεύεται στο ακουστικό σύστημα του ανθρώπου εξαρτάται από την ηχοστάθμη L του ήχου και από το χρόνο έκθεσης Τ στην ηχοστάθμη αυτή.
Υπολογισμός της ενέργειας που συσσωρεύεται στο ακουστικό σύστημα του ανθρώπου:
Ορισμός ηχοστάθμης σε dB:
Ενέργεια ήχου ηχοστάθμης L (dB) που εισέρχεται στο αυτί σε χρονικό διάστημα Τ:
Ενέργεια ήχου ηχοστάθμης L (σε dB) που εισέρχεται στο αυτί σε χρονικό διάστημα T (σε ώρες h)

## Slide 7
Ηχοδοσιμετρία
Μέγιστη ασφαλής ηχοστάθμη θορύβου σε εργασιακό περιβάλλον για 8ωρη εργασία: Lmax,8h= 87 dB
Ενέργεια ήχου ηχοστάθμης L (dB) που εισέρχεται στο αυτί σε χρονικό διάστημα Τ:
Μέγιστος χρόνος έκθεσης Τmax σε περιβάλλον με ήχο (ή θόρυβο) με ηχοστάθμη L (σε dB)
Στις συνθήκες L = Lmax,8h = 87dB και T = T8h = 8h στο αυτί εισέρχεται η μέγιστη επιτρεπτή ηχητική ενέργεια E = Emax
Σε περιβάλλον με ηχοστάθμη θορύβου L (dB), στο αυτί εισέρχεται η μέγιστη επιτρεπτή ηχητική ενέργεια E = Emax σε χρονικό διάστημα T = Τmax:
Ηχοδόση:

## Slide 8
Ισοδύναμη Ηχοστάθμη Leq Πολλών Ηχητικών Πηγών
Σε μια βάρδια χρονικού διαστήματος T λειτουργούν N μηχανήματα
1 μηχάνημα με ηχοστάθμη θορύβου L1 για χρονικό διάστημα T1:
Στο αυτί εισέρχεται ενέργεια:
1 μηχάνημα με ηχοστάθμη θορύβου L2 για χρονικό διάστημα T2:
1 μηχάνημα με ηχοστάθμη θορύβου L3 για χρονικό διάστημα T3:
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
1 μηχάνημα με ηχοστάθμη θορύβου LΝ για χρονικό διάστημα TΝ:
Στο αυτί εισέρχεται συνολική ενέργεια:
+
Η ζητούμενη ισοδύναμη ηχοστάθμη Leq του συνολικού θορύβου θα παρέχει
στο αυτί την ίδια ποσότητα ενέργειας Enet σε χρονικό διάστημα T

## Slide 9
Ισοδύναμη Ηχοστάθμη Leq Πολλών Ηχητικών Πηγών
Αποδείξαμε:
Περίπτωση 1η:
Τα μηχανήματα
λειτουργούν ταυτόχρονα: T1 = T2 = T3 = . . . = TN = Τ ⇒
Περίπτωση 2η:
Τα μηχανήματα
παράγουν την ίδια ηχοστάθμη: L1 = L2 = L3 = . . . = LN = L ⇒

## Slide 10
Ισοδύναμη Ηχοστάθμη Leq Πολλών Ηχητικών Πηγών
Αποδείξαμε:
Περίπτωση 3η:
N το πλήθος μηχανήματα
λειτουργούν ταυτόχρονα: T1 = T2 = T3 = . . . = TN = Τ
και παράγουν την ίδια ηχοστάθμη L1 = L2 = L3 = . . . = LN = L